Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Elektronikschrottrecycling (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Zerlegen, Trennen, Ausbau, Belüftung, Sortieren von Bildröhren, Aufgabe Sieb, Abfüllstation, Entfernung von Verkleidungen, Isolierungen u. Ä. | Beryllium und seine Verbindungen Cobalt und seine Verbindungen Cadmium und seine Verbindungen Nickel und seine Verbindungen | Inhalativ: keine Beurteilung möglich* 0,003 mg/m³ 0,0104 mg/m³ 0,00328 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Schreddern, Zerkleinern, Bearbeiten, Anbohren, Anzeigen und Abschlagen der Kathode von Bildröhren | Beryllium und seine Verbindungen Cobalt und seine Verbindungen Cadmium und seine Verbindungen Nickel und seine Verbindungen Quarzfeinstaub (Quarz und Cristobalit) | Inhalativ: keine Beurteilung möglich* 0,0045 mg/m³ 0,0462 mg/m³ 0,002 mg/m³ 0,00535 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Reinigen, Entstauben, Absaugen von Bildröhren mit Industriestaubsauger | Cadmium und seine Verbindungen | Inhalativ: 0,0556 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |

95 %-Wert: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

* Innerhalb des dargestellten Auswertungszeitraums lag für den Gefahrstoff kein geeignetes Messverfahren vor. Wenn die analytische Bestimmungsgrenze über dem heutigen Beurteilungsmaßstab liegt, ist keine Aussage zur Exposition möglich.

Wenn A- und E-Fraktion nicht angegeben sind, beziehen sich die angegebenen Expositionsdaten für Metalle und Metallverbindungen auf die einatembare und die alveolengängige Fraktion, weil zum Zeitpunkt der Auswertung zu wenig Expositionsdaten für die einzelnen Fraktionen vorlagen.