Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) der Kategorie 1A oder 1B nach GefStoffV und TRGS 410

Musterverzeichnis Galvanotechnik (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten, Stand: Juli 2021)

| Tätigkeit | Eingesetzter/frei werdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Hartverchromen in der Lohngalvanik | Chrom(VI)-Verbindungen | inhalativ: 0,00716 mg/m³ 95 %-Perzentil-Wert aus der DGUV Information 213-716 dermal: gelegentliche Spritzer |  |  |  |
| Hartverchromen im Tiefdruck | Chrom(VI)-Verbindungen | inhalativ: 0,00044 mg/m³ 95 %-Perzentil-Wert aus der DGUV Information 213-716 dermal: gelegentliche Spritzer |  |  |  |
| Vernickeln (elektrolytisch) Glanznickel/Halbglanznickel | Nickel und seine Verbindungen | inhalativ: 0,00084 mg/m³ (A-Fraktion) 0,0133 mg/m³ (E-Fraktion) 95 %-Perzentil-Werte aus der DGUV Information 213-716 dermal: gelegentliche Spritzer |  |  |  |

95 %-Perzentil-Wert: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

Die angegebenen Expositionen können für die jeweiligen Tätigkeiten herangezogen werden, wenn die Schutzmaßnahmen aus der DGUV Information 213-716 „Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung – Galvanotechnik und Eloxieren“ umgesetzt sind.

Wenn A- und E-Fraktion nicht angegeben sind, beziehen sich die angegebenen Expositionsdaten für Metalle und Metallverbindungen auf die einatembare und die alveolengängige Fraktion, weil zum Zeitpunkt der Auswertung zu wenig Expositionsdaten für die einzelnen Fraktionen vorlagen.