Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Löten (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Weichlöten/Kolbenlöten in der Elektrotechnik | Formaldehyd Nickelverbindungen | Inhalativ: 0,04 mg/m³ a. B. (0,005 mg/m³) 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Weichlöten/Wellenlöten in der Elektrotechnik | Formaldehyd Nickelverbindungen | Inhalativ: 0,0428 mg/m³ 0,0024 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Weichlöten/Reflowlöten in der Elektrotechnik | Formaldehyd | Inhalativ: 0,0248 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Weichlöten/Kolbenlöten in der Solartechnik-Herstellung | Formaldehyd | Inhalativ: 0,024 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |

a. B.: analytische Bestimmungsgrenze

95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

Wenn A- und E-Fraktion nicht angegeben sind, beziehen sich die angegebenen Expositionsdaten für Metalle und Metallverbindungen auf die einatembare und die alveolengängige Fraktion, weil zum Zeitpunkt der Auswertung zu wenig Expositionsdaten für die einzelnen Fraktionen vorlagen.