Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Schweißtechnische Arbeiten (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Metall-Aktivgasschweißen (MAG) | Nickelverbindungen Cadmiumverbindungen Arsenverbindungen, außer Arsin Chrom(VI)-Verbindungen (als Cr ber.) | Inhalativ: 0,1 mg/m³ a. B. (0,002 mg/m³) 0,0015 mg/m³ 0,00895 mg/m³ 95 %-Werte der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Metall-Inertgasschweißen (MIG) | Nickelverbindungen | Inhalativ: 0,333 mg/m³ 95 %-Wert der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) | Nickelverbindungen Chrom(VI)-Verbindungen | Inhalativ: 0,0284 mg/m³ 0,0013 mg/m³ 95 %-Werte der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Lichtbogenhandschweißen mit umhüllter Stabelektrode | Nickelverbindungen Chrom(VI)-Verbindungen | Inhalativ: 0,503 mg/m³ 0,0973 mg/m³ 95 %-Werte der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Laserschweißen | Nickelverbindungen Chrom(VI)-Verbindungen | Inhalativ: 0,0221 mg/m³ 0,0018 mg/m³ 95 %-Werte der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Laserstrahlschneiden | Nickelverbindungen Chrom(VI)-Verbindungen | Inhalativ: 0,0341 mg/m³ 0,00147 mg/m³ 95 %-Werte der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |

a. B.: analytische Bestimmungsgrenze

95 %-Wert der MEGA-Auswertung: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

Wenn A- und E-Fraktion nicht angegeben sind, beziehen sich die angegebenen Expositionsdaten für Metalle und Metallverbindungen auf die einatembare und die alveolengängige Fraktion, weil zum Zeitpunkt der Auswertung zu wenig Expositionsdaten für die einzelnen Fraktionen vorlagen.